## Slide 1: Der fruchtige Hubber (IoT-Hub )
Verteilte Systeme
Jens Heuberger, Burak Güz, Alexis dos Santos
Mannheim, 18.12.2019
Fakultät N

## Slide 2: Inhalt
Der Feuchtigkeit Sensor
  Raspberry Pi
Azure IoT Hub
  Anlegen von Device
Dashboard WebApp
  ASP.NET
  ASP.NET MVC
  Anwendung
  SignalR
Demo

## Slide 3: Aufgabe
  Messung der Bodenfeuchte mit Azure IoT
  Messung der Bodenfeuchte mit dem Raspberry Pi
  Anbindung an Azure Cloud
  Anzeige der Daten in Web-App

## Slide 4: Feuchtesensor
  Analoger Ausgang
Chart: Feuchte
| 100 | 90 | 0
Y-Werte | 0 | 1.5 | 3.3

## Slide 5: Raspberry Pi
  Externer AD-Wandler MCP3008, 8 Kanäle mit 10-bit
  SPI- und Azure IoT Device-Bibliothek installiert
  Beispiel benötigen nur
    noch Connection-String

## Slide 6: ESP32
  Programmierung in Arduino IDE
  Interne Verschlüsselungshardware
  Interner AD-Wandler, mehrere Kanäle mit 12-bit

## Slide 7: Azure Iot Hub
Publisher Subscriber Prinzip
Jedes Gerät muss registriert werden
  ConnectionString:
  HostName=derFruchtigeHubber.azure-devices.net;DeviceId=derHubberPy;SharedAccessKey=bgwC9u5fzCoipjeKfznjyKw0WvZ77CYtbt1rzIeB33M=
Es ist möglich mit einer Back End Applikationen Nachrichten Intervalle von Geräten remote anzupassen
8.000 – 300.000.000 Nachrichten pro tag möglich
Ca. alle 10 sec bei 8000 Nachrichten pro Tag
Notes: Azure cli = cmd addon von azure
Geräte können über die cloud miteinander kommunizieren

## Slide 8: Azure Iot Hub
Iot Hub Übersicht
  Anzahl der geschickten Nachrichten
  Anzahl der registrierten Geräte.
BILD
Positionierungsfläche für Bilder.
Bitte in linker oberer Ecke beginnen.
Bis maximal rechte und/oder untere Begrenzung, ggf. Bild beschneiden.

## Slide 9: Azure Iot Hub
VOLLBILD
Positionierungsfläche für vollformatige Bilder. Bitte in linker oberer Ecke beginnen.
Bis maximal rechte und/oder untere Begrenzung, ggf. Bild beschneiden.
Übersicht gesendeter Nachrichten

## Slide 10
Active Server Pages .NET
Web Application Framework
2.Platz (11,5%) der meistbenutzten serverseitigen Technologien, da
  Schnell Erstellt
  Sehr gute Sicherheit
  Gut Skalierbar
Ausprägung:
  ASP.NET MVC
ASP.NET
https://www.ispirer.net/images/asp.net.logo.png
Notes: Mein Teil der Aufgabe, war die WebApp
WENIG ZEIT, DAHER NUR KURZER EINBLICK HINTER DIE KULISSEN
HAB ASP.NET MVC Framework verwendet
Was ist ASP?
ASP.NET Framework verwendet
Basiert auf .NET
Verwendung keine seltenheit, da 2.Platz
(Vor Java und Nach PHP Häufigste Lösung für Webanwendung, da Website schnell erstellt und gut skalierbar)

## Slide 11: MVC – Model View Controller
Model
Zuständig für Datenlogik
View
  Visualisierung der Daten
Controller
  Verarbeitet eigehender Browser Anforderungen und sendet Responses
Controller
Model
View
Notes: Derzeitig sehr beliebtes Design-Pattern in der Webentwicklung
Modell-Komponente:
  Interaktion mit Datenbank
  Kümmert sich um Datenlogik Verarbeitung/ Manipulation/ Validierung der in DB gespeicherten Daten
  D.H. Controller kommt nie direkt in Kontakt mit Daten
View-Komponente:
  Präsentation der Daten
  Benutzeroberfläche, beinhaltet Elemente wie Textfelder, Buttons, …. (alles was angezeigt)
Controller-Komponente:
  auch Steuerung, Schnittstelle für Model und View
Verarbeitet eingehende Browser Anforderungen
    Ruft Modelldaten auf
    UND Daraufhin: Einschneidet welche View-Templates and Response gegeben werden

## Slide 12: Beispiel: ASP.NET MVC
View
HTML-Markup oder
Razor-Daten(.cshtml)
Controller
Aktionsmethoden: chat()
  Wird von Client aufgerufen
  Return: View(HTML-Datei)
http://localhost/home/iottest
HomeController
(Model)
Chat.html
C# Klasse
IoTtest() : View
Notes: Anfrage von Client
Jede Aktionsmethode die Kontroller beinhaltet wird aufgerufen beim Aufrufen der Subroute (Zeige auf Subroute)
Razor-Daten erlauben Einbettung von C# in HTML
  Server rendert dann C#-Ausdrücke und Wandelt diese in HTML um
  Nicht näher darauf eingehen

## Slide 13: Problem
Response nur auf Request
Ausreichend für normale Websites
Unpraktisch für IoT-Dashboards
Client
ASP.NET
Server
Client
ASP.NET
Server
Neue MQTT-Message
Neue MQTT-Message
Azure
MQTT-Broker
1. Request
2. Response
Notes: Konventionelles Verfahren ist unpraktisch und würde long polling Seitens des Clients erfordern
UNPRAKTISCH
Wir wollen nicht, das Client erst anfragen muss, um sich Sensorwerte aktualisieren
FÜR ASP.NET Entwickelt: SignalR

## Slide 14: SignalR
  Optimal für Dashboards, Echtzeit-Spiele
  Ermöglicht asynchrones Serverseitiges versenden von Nachrichten an Client in Echtzeit
  Einfache API, leicht zu implementieren
    Als C#-Klasse & Javascript Einbindung
  Horizontal Hochskalierbar
Bildquelle(SignalR-Logo): https://dotnet.microsoft.com/static/images/illustrations/swimlane-azure-signalr-logo.svg?v=ATzv682KgPlhAjLjmLD1uFwvk1t5VAYLnjXcIjDD99o
Notes: Unter der Haube verwendet SignalR Websockets falls vorhanden,
  Wenn nicht automatisches fallback auf HTTP
Damit muss Server nichtmehr auf Anfragen warten, sondern kann diese direkt an Client versenden
Anwendung horizontal hochskalierbar z.B. mit SQL-Server oder Redis auf 1000 von Clients
  C# Klassen können in Javascript aufgerufen werden
    Client.All.addNewMessageToPage

## Slide 15: Quellen
  ASP.NET, Java or PHP? https://www.quora.com/Which-is-better-ASP-NET-Java-or-PHP
  MVC: https://www.youtube.com/watch?v=DUg2SWWK18I
  Razor: https://docs.microsoft.com/de-de/aspnet/core/mvc/views/razor?view=aspnetcore-3.1
  ASP.NET MVC: https://docs.microsoft.com/de-de/aspnet/mvc/overview/getting-started/introduction/
  Controller: https://docs.microsoft.com/de-de/aspnet/mvc/overview/getting-started/introduction/adding-a-controller
  Ansicht: https://docs.microsoft.com/de-de/aspnet/mvc/overview/getting-started/introduction/adding-a-view
  Model: https://docs.microsoft.com/de-de/aspnet/mvc/overview/getting-started/introduction/adding-a-model & https://www.tutorialsteacher.com/mvc/mvc-model

## Slide 16
Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Verteilte Systeme(VT)
Jens Heuberger, Burak Güz, Alexis dos Santos
Mannheim, 11.12.2019